## Slide 1: M2 — Networking & ISO/OSI
Corso ITS Cybersecurity (32h) Ing. Alessandro Manneschi

## Slide 2: M2 — Networking & ISO/OSI

## Slide 3: 6 ore — 3h teoria + 3h lab

## Slide 4: Obiettivi
Stack ISO/OSI vs TCP/IP
Vulnerabilità per ogni livello
Wireshark in pratica
Python: socket, port scanner, scapy
Avviso legale: sniffing su reti non proprie = reato

## Slide 5: L’analogia postale
Tu scrivi la lettera (= app)
La metti in busta con mittente/destinatario (= IP)
Le poste fanno smistamento (= router)
Camion / aereo / postino (= livelli sotto)
Ogni livello fa il suo pezzo. Non sa cosa fanno gli altri.

## Slide 6: ISO/OSI — i 7 livelli
# | Nome | Esempi
7 | Application | HTTP, FTP, DNS
6 | Presentation | TLS, JSON, ASCII
5 | Session | RPC
4 | Transport | TCP, UDP
3 | Network | IP, ICMP, ARP
2 | Data Link | Ethernet, Wi-Fi
1 | Physical | Cavi, fibra, radio

## Slide 7: TCP/IP — modello pratico (4 livelli)
TCP/IP | OSI
Application | 5+6+7
Transport | 4
Internet | 3
Network Access | 1+2

## Slide 8
ISO/OSI = mappa concettuale. TCP/IP = realtà.

## Slide 9: Incapsulamento
HTTP request ← Livello 7 ↓ TLS encrypted ← Livello 6 ↓ TCP segment (port 443) ← Livello 4 ↓ IP packet (dst IP) ← Livello 3 ↓ Ethernet frame (MAC) ← Livello 2 ↓ Bit elettrici ← Livello 1
Ogni livello aggiunge un header.

## Slide 10: Livello 1-2 — Fisico e Data Link
MAC address: 48 bit, fisso, per scheda di rete
Frame Ethernet: busta L2 con MAC src/dst + payload
Switch: inoltra per MAC
Vulnerabilità: MAC spoofing, MAC flooding, VLAN hopping
Difesa: port security, DAI, 802.1X

## Slide 11: ARP — IP → MAC
Hai l’IP, ti serve il MAC
ARP request in broadcast: “chi ha 192.168.1.10?”
Solo lui risponde con il proprio MAC
Cache locale: arp -a

## Slide 12: ARP Spoofing (= MITM)
ARP non ha autenticazione
Attaccante invia ARP non richiesti dicendo “il gateway sono io”
Vittima ci crede → traffico passa dall’attaccante
Tool: ettercap, bettercap
Difesa: ARP statico, DAI, HTTPS ovunque

## Slide 13: Livello 3 — IP, ICMP, routing
IPv4: 32 bit (~4 miliardi)
IPv6: 128 bit (per il futuro)
IP privati: 10.x, 172.16-31.x, 192.168.x
NAT: traduce privato↔pubblico

## Slide 14: Vulnerabilità L3
IP spoofing: mittente falsificato
ICMP flood / Ping of Death
Smurf attack: ping con broadcast + IP vittima spoofato
Tear drop: pacchetti frammentati malformati
Difese: firewall, reverse path filtering, rate limit

## Slide 15: Livello 4 — Trasporto
 | TCP | UDP
Connessione | Sì (handshake) | No
Affidabilità | Sì | No
Ordine | Sì | No
Velocità | Lenta | Veloce
Casi d’uso | HTTP, SSH, FTP | DNS, VoIP, gaming

## Slide 16: Three-way handshake TCP
Client Server ── SYN ───► ◄── SYN-ACK ── ── ACK ───► ═══ Connessione stabilita ═══
3 messaggi e si parte. Lo vedrete in Wireshark.

## Slide 17: Le porte
0–1023: well-known (22 SSH, 80 HTTP, 443 HTTPS)
1024–49151: registered
49152–65535: dynamic (client effemere)
Fingerprinting: porta aperta + banner = versione software

## Slide 18: Vulnerabilità L4 (TCP)
Port scanning (nmap, base ricognizione)
SYN flood (DoS — il server riserva risorse)
TCP hijacking (raro grazie a seq randomizzati)
TCP reset attacks

## Slide 19: Vulnerabilità L4 (UDP)
UDP flood (no handshake = facile DoS)
DNS amplification (50-100x amplification)
NTP amplification

## Slide 20: Livelli 5-7 — sopra il trasporto
DNS (UDP/53): traduce nomi → IP
TLS: cifra dati di livello applicativo
HTTP: cuore del web (M3)
SMTP/IMAP: email
SSH: shell remota cifrata

## Slide 21: Vulnerabilità DNS
DNS spoofing / cache poisoning
DNS hijacking
DNS tunneling (canale C2 furtivo)
Difesa: DNSSEC, DoT/DoH

## Slide 22: Vulnerabilità TLS
Heartbleed (2014) — letta memoria server
POODLE, BEAST, CRIME
Downgrade attacks → difesa: HSTS
Certificati invalidi se accettati = MITM

## Slide 23: Difese stratificate
Livello | Vulnerabilità | Difesa
7 | XSS, SQLi, IDOR | Codice sicuro (M6)
6 | TLS downgrade | HSTS
5 | Session hijack | Cookie sicuri
4 | SYN flood | Rate limit
3 | IP spoofing | RPF
2 | ARP spoof | DAI
1 | Wiretapping | Sicurezza fisica

## Slide 24: ⚠️ Avviso legale
Sniffing/scanning su reti non proprie = REATO - Art. 615-ter c.p. (accesso abusivo) - Art. 617-quater c.p. (intercettazione illecita)
Lab solo su: - 127.0.0.1 - VM del corso - Target esplicitamente autorizzati

## Slide 25: Lab M2.1 — Wireshark Discovery (45 min)
Cattura HTTP in chiaro su example.com
Filtra http → vedi GET/Response
Cattura HTTPS → vedi solo TLS handshake (cifrato)
Filtra tcp.flags.syn==1 → vedi 3-way handshake
Filtra dns → vedi risoluzione

## Slide 26: Lab M2.2 — Socket TCP Python
import socket s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.connect(("example.com", 80)) s.sendall(b"GET / HTTP/1.1\r\nHost: example.com\r\n\r\n") print(s.recv(4096))
In parallelo: Wireshark conferma che è la stessa cosa del browser.

## Slide 27: Lab M2.3 — Port Scanner
for port in [21, 22, 80, 443, 3306]: s = socket.socket(...) s.settimeout(1) try: s.connect((TARGET, port)) print(f"{port} aperta") except: pass
Confronta con nmap -sT 127.0.0.1.

## Slide 28: Lab M2.4 — Scapy Sniff
from scapy.all import sniff, IP, TCP def cb(p): if IP in p: print(f"{p[IP].src} -> {p[IP].dst}") sniff(prn=cb, count=30, store=False)
Richiede privilegi root/admin.

## Slide 29: Cosa portarsi a casa
✅ Pila ISO/OSI a 7 livelli
✅ Vulnerabilità per livello
✅ TCP vs UDP
✅ Wireshark per leggere il traffico
✅ Python per scriverlo
La sicurezza è layered: defense in depth.

## Slide 30: Prossimo modulo
M3 — Protocollo HTTP (4h)
Adesso che sai come arrivano i bit, vediamo cosa c’è dentro le richieste HTTP.